特种设备定期检验业务服务指南

一、定期检验法律依据

《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条规定 “特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。”，“未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。”。

二、定期检验周期

⒈锅炉：外部检验每年进行一次，内部检验一般每2年进行一次，电站锅炉结合锅炉检修同期进行，一般每3年～6年进行一次；锅炉的首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行，成套装置中的锅炉和电站锅炉可以结合第一次检修进行。

⒉压力容器（不含汽车罐车）：年度检查每年至少一次，首次定期检验一般于投用后3年内进行，以后的检验周期由检验机构根据安全等级确定，一般为3～6年。

⒊压力管道：在线检验每年至少一次，全面检验一般不超过6年。

⒋电梯：每年进行一次定期检验。

⒌起重机械：塔式起重机、升降机、流动式起重机每年1次，其他类起重机械2年一次。

⒍场（厂）内专用机动车辆：每年进行一次定期检验。

⒎大型游乐设施：安装监督检验后1年内进行首次定期检验，以后每年进行一次定期检验。

三、申报与业务受理

1．申报时限：检验有效期届满期前一个月、特种设备停用后重新启用前和移装前（后）。

2．申报程序

⑴报检：申请单位应到业务大厅进行报检，申请单位报检时应提交①《法定检验报检申请》②使用登记证原件（或加盖公章的复印件）③未注册设备应提供监察机构处理意见④停用或移装设备的相关证明材料⑤电梯报检时还应提交上年度检验报告、自检报告和限速器校验报告等（该部分资料由检验室审查）。

⑵业务受理：业务大厅工作人员负责受理报检业务，并仔细核对申请单位提交资料的正确性，对资料不全的应当一次性告知需补正资料的全部内容，并重新申报，不予受理的说明不予受理的理由；确认申请单位提交的所有资料无误后，大厅工作人员受理业务，打印《受理回执单》与申请单位，并及时下达检验任务（与检验室），凡属特殊合同范围内的业务，受理时应与申请单位签订检验协议。

⑶缴费和缴费方式：检验收费执行鲁价费函【2017】43号，缴费采取现金缴费和转账缴费两种方式，申请单位依照标准到业务大厅收费窗口办理缴款手续，当场获取工作人员开具的《山东省非税收入通用票据》。

⑷申请单位应与接受任务的检验科室或检验人员沟通，按照回执单要求做好准备工作；如果因特殊原因改期，应及时与检验人员进行联系，重新约定检验日期，但不得超过有效期限。

四、现场检验

1．现场检验前申请单位应做好如下准备工作⑴资料准备：与受检设备相关的登记资料及安全技术档案（含设计资料、出厂和安装维修改造技术资料、定期检验报告及各种记录等）⑵检验现场准备：受检设备应除锈、除垢，（烟、水、汽风）管道、系统应隔离，设备应通风换气和冷却，搭设检验需要的手脚架、护栏等，拆除受检部位的保温材料和妨碍检验的部件，盛装易燃、有毒或窒息性介质的设备应置换、中和、消毒、清洗等，具体准备事项可与检验人员联系⑶现场配合：申请单位应对检验人员进行安全交底，并派专人做好现场配合和安全监护工作。

⒉检验人员应依据特种设备安全有关技术规范的规定对受检设备实施现场检验，并做好检验记录；检验工作结束后，检验人员应书面告知申请单位受检设备的安全状况和存在的问题，若有整改项目申请单位应及时进行整改，若存在严重事故隐患，检验人员将出具《检验意见通知书》，检验人员还应立即报告特种设备安全监察管理部门。

五、报告出具

现场检验工作完成后，检验机构（检验人员）应当根据检验情况，结合申请单位对缺陷和问题处理或者整改情况的书面回复，客观、公正、及时地出具检验检测报告。

六、领取报告和检验结论复议

申请单位应持《受理回执单》（或交款凭证）到业务大厅领取检验报告，若对检验结论有异议，可向负责使用登记的特种设备安全监管部门提请书面异议。

七、其他事项

办公地点：菏泽市郑州路888号—13楼

联系电话

业务大厅：0530—5550667、5265668         锅炉室：0530—5298065、5555812

容器一室：0530—5555810                  容器二室：0530—5555079

容器三室：0530—5621105                  安装监检室：0530—5555809

电梯一室：0530—5927308                  电梯二室：0530—5265616

电梯三室：0530—5265138                  起重室：0530—5298069

菏泽市产品检验检测研究院